交通灯控制系统项目制作

一、总体要求：请你在四小时（240分钟）内完成

1．请你仔细阅读并理解交通灯控制系统的控制要求和有关说明，根据你的理解，选择你所需要的控制模块和元器件。

2．在赛场提供的图纸上，画出交通灯控制系统的模块接线图，并在标题栏的“设计”栏填写你的竞赛工位号。

3．根据你画出的模块接线图，连接交通灯制系统的电路。

4．请你编写交通灯控制系统的控制程序，存放在“D”盘中以工位号命名的文件夹内。

5．请调试你编写的程序，检测和调整有关元器件设置，完成交通灯控制系统的整体调试，使该交通灯控制系统能实现规定的控制要求，并将相关程序 “烧入”单片机中。

二、交通灯控制系统基本描述

交通灯在日常生活中随时可见，随着科学技术的发展，交通灯控制也逐渐往智能化发展。本交通灯控制系统除了具有按照预定时间对交通灯进行控制外，还能实时监测各路口的车流量，对交通进行动态控制。

图1所示是一个交通灯控制系统示意图。

（1）显示1是2位数码管显示；

（2）显示2是2位数码管显示；

（3）红灯、黄灯和绿灯是3对发光二极管，南北路口的红绿灯分别由LED0、LED1、LED2代替，东西路口的红绿灯分别有LED5、LED6、LED7代替。

图1交通灯控制系统示意图

（4）传感器1、传感器2、传感器3和传感器4是4个钮子开关；

（5）键盘1启动系统工作键，由独立按键SB1代替；

（6）键盘2设置显示1的倒计时时间，由独立按键SB2代替；

（7）键盘3设置显示2的倒计时时间，由独立按键SB3代替；

（8）传感器1和传感器2东西路口交通流量传感器；

（9）传感器3和传感器4南北路口交通流量传感器；

（10）传感器1和传感器2同时输入高电平时，东西路口交通流量大；当传感器1输入高电平，传感器2输入低电平或传感器1输入低电平，传感器2输入高电平时，东西路口交通流量正常或很小；当传感器1和传感器2同时输入低电平时，东西路口没有交通流量；

（11）传感器3和传感器4同时输入高电平时，南北路口交通流量大；当传感器3输入高电平，传感器4输入低电平或传感器3输入低电平，传感器4输入高电平时，南北路口交通流量正常或很小；当传感器3和传感器4同时输入低电平时，南北路口没有交通流量；

三、交通灯控制系统任务要求

1、启动

系统设置启动按钮，按下一次启动系统工作，再按下一次停止系统工作。启动系统工作之后，如果没有对路口倒计时时间进行设置，系统自动进入工作过程。

2、工作过程

（1）南北路口的绿灯、东西路口的红灯同时亮10秒，同时显示1和显示2倒计时显示器显示倒计时。

（2）南北路口的黄灯闪烁2次（闪烁周期0.5秒），并且南北路口的倒计时显示器显示1重新计时（即黄灯闪烁的时间），同时东西路口的红灯继续亮，东西路口的倒计时显示器显示2仍然显示倒计时。

（3）南北路口的红灯、东西路口的绿灯同时亮10秒，同时显示1和显示2倒计时显示器显示倒计时。

（4）东西路口的黄灯闪烁2次（闪烁周期0.5秒），并且东西路口的倒计时显示器显示2重新计时（即黄灯闪烁的时间），同时南北路口的红灯继续亮，南北路口的倒计时显示器显示1仍然显示倒计时。

（5）重复（1）、（2）、（3）、（4）控制过程。

3、倒计时时间设置

东西、南北路口倒计时时间可以通过按键设定，当键盘2或键盘3 被按下时系统停止工作，进行倒计时时间的设置，设定时间范围2-60秒，设置完毕按下键盘1 后，系统按照新设定的倒计时时间重新开始工作。

4、流量检测控制

（1）系统通过传感器自动感测东西、南北路口的交通流量，当传感器1和传感器2感测到东西路口交通流量大，而传感器3和传感器4南北路口交通流量正常或很小时，在结束工作过程中（1）、（2）、（3）、（4）的正在运行的控制过程之后，在进行下一次控制过程时，将东西路口显示1倒计时时间延长5秒；当传感器3和传感器4感测到南北路口交通流量大，而传感器1和传感器2感测到东西路口交通流量正常或很小时，在结束工作过程中（1）、（2）、（3）、（4）的正在运行的控制过程之后，在进行下一次控制过程时，将南北路口显示2倒计时时间延长5秒；

（2）当传感器感测到东西路口交通流量大，而南北路口没有交通流量时，提前结束工作过程中（1）、（2）、（3）、（4）的控制过程，将控制状态转换为东西路口绿灯常亮，南北路口红灯常亮，即东西路口绿灯和南北路口红灯按照设定的倒计时秒数循环，没有黄灯闪烁状态；当传感器感测到南北路口交通流量大，而东西路口没有交通流量时，提前结束工作过程中（1）、（2）、（3）、（4）的控制过程，将控制状态转换为东西路口红灯常亮，南北路口绿灯常亮，即东西路口红灯和南北路口绿灯按照设定的倒计时秒数循环，没有黄灯闪烁状态。

（3）当传感器感测到系统从一种工作状态转换为另一种工作状态时，系统应能自动调节红绿灯的输出状态。

# Text boxes

图名

设计

日期

交通灯控制系统模块接线图