模拟烘干机任务书

一、总体要求：请你在四小时（240分钟）内完成

1．请你仔细阅读并理解模拟烘干机系统的控制要求和有关说明，根据你的理解，选择你所需要的控制模块和元器件。

2．请你设计并连接模拟烘干机系统的电路。

3．请你编写模拟烘干机系统的控制程序，存放在“D”盘中以工位号命名的文件夹内。

4．请调试你编写的程序，检测和调整有关元器件设置，完成模拟烘干机系统的整体调试，使该模拟烘干机系统能实现规定的控制要求，并将相关程序 “烧入”单片机中。

二、模拟烘干机系统描述及有关说明

（一）模拟烘干机系统简介

模拟烘干机系统示意图如图1所示。图中工位一、二处的2个小球（白色、黄色各1个）表示2种待烘干的工件。在工位三正上方有烘干腔，机械手将工位一、二处的1个工件抓取到烘干腔停留3秒完成烘干工序，然后放开手爪后，机械手立即去工位一或二抓取下一个工件。

图1 模拟烘干机系统示意图

（二）模拟烘干机系统模拟装置及其功能

模拟烘干机系统由温度测控器、分拣机械手、键盘、1602液晶显示器、点阵显示器构成。

1．温度测控器：

烘干腔的温度测控用温度模块中DS18B20传感器模拟，要求温度控制在45℃±1℃内。

2．分拣机械手：

使用YL-G001型智能物料搬运装置模拟分拣机械手。分拣动作说明：机械手从工位一或工位二提升1个工件到工位三正上方。

| 开机 | 关机 | 暂停 | 运行 |
| --- | --- | --- | --- |

3．键盘输入：

共4个矩阵按键，功能如右：

4．显示：

使用1602液晶显示器、点阵显示器显示有关信息。

5. 声音提示：系统声音提示由主机模块中蜂鸣器实现。

三、模拟烘干机系统模拟装置制作任务

1.系统复位与参数设置

（1）系统复位。

系统上电后，按下“开机”键，系统开机：在1602液晶显示器上一行居中显示“Welcome！”、点阵显示器显示“复位”；机械手复位：升到高位，移到工位3，手爪放开待命；系统复位完成后，蜂鸣器响1秒后，系统进入待热界面，如图2所示。

系统开机后，立即加热，要求一直控制烘干腔温度在45℃±1℃内。

（2）待热界面、待机界面、运行界面

图2 待热界面、待机界面、运行界面

点阵显示烘干腔实时温度，格式为“XX.X℃”，显示字体点阵为8×16。

液晶显示如图2所示，其中W、Y后分别为白色、黄色小球已处理数，系统运行前均为00。

“zt”为系统状态：①Stay hot （待热）、②Standby（待机）、③Run（运行）、④Pause（暂停）。

当温度达到45℃后，系统状态由“Stay hot”变为“Standby”，此后按下“运行”键盘开始运行，系统状态变为“Run”。

2.系统运行

当某种工件在工位三正上方被放开后，系统自动在工位三补充1个同样的工件，并滚到工位二，原工位二的工件则被挤到工位一，不允许手工改变小球排列次序，但小球在滚落过程中被卡住时，可以用手拨动。

机械手手爪在工位三放开小球的时候，手爪可以采取措施，加快小球的滚落速度。

机械手可以自由在工位一、二抓取工件，但要求：任意一种颜色工件已处理数，不能比其他某种颜色工件已处理数多于或少于2个；在此原则下，机械手工作花费时间少为优。

（1）机械手到工位一或工位二抓取1个工件到工位三正上方。

（2）烘干３秒，放开手爪后，机械手右移向工位一或工位二，继续抓取下一个工件。

（3）重复（1）～（2）步，当2种颜色工件已处理数均达到10时，机械手在工位三上方待命，蜂鸣器响1秒提示，延时3秒后系统回到待机界面，白色、黄色工件已处理数清0。

3．暂停

在“zt”为“Run”时，按下“暂停”键，系统暂停：“zt”变为“Pause”；机械手暂停；点阵显示实时温度、测控温继续；计时继续。系统暂停后，按下“运行”键，系统继续完成任务，“zt”变为“Run”。

4．关机

开机后，任何时间按下“关机”键后，系统关电源： 1602液晶显示器清屏，点阵熄灭，蜂鸣器停响，停止加热，机械手升到高位后，停止动作。系统等待“开机”，不响应任何按键。

# Text boxes

W：ww  Y：yy

zt

Run

工

位

三

烘干腔

工

位

二

工

位

一