二○一一 ~ 二○一二 学年 第 一 学期（1）

单片机课程 补考考试试卷

（考试时间90分钟　可以使用计算器）

*****注意：请把答案填在答题卡上*****

一、选择题（从备选答案中选择一个正确答案，并将代号写在括号内。每题1分，共20分）

1、在CPU内部，反映程序运行状态或反映运算结果的一些特征寄存器是（  ）

（A）PC   （B）PSW  （C）A    （D）SP

2、要用传送指令访问MCS-51片外RAM，它的指令操作码助记符应是（  ）

（A）MOV   （B）MOVX   （C）MOVC   （D）以上都是

3、指令ALMP的跳转范围是（ ）

（A）256B   （B）1KB  （C）2KB  （D）64KB

4、要使MCS-51能够响应定时器T1中断，串行接口中断，它的中断允许寄存器IE的内容应是（  ）

（A）98H   （B）84H   （C）42H    （D）22H

5、各中断源发出的中断请求信号，都会记在MCS-51系统中的（  ）

（A）IE  （B）IP   （C）TCON  （D）SCON

6、CPU寻址外设端口地址的方法有两种，一种是统一编址，还有一种是（   ）

（A）混合编址   （B）动态编址   （C）独立编址   （D）变址编址

7、下列四条叙述中，有错误的一条是（  ）

（A）16根地址线的寻址空间可达1MB

（B）内存储器的存储单元是按字节编址的

（C）CPU中用于存放地址的寄存器称为地址寄存器

（D）地址总线上传送的只能是地址信息

8、MCS-51外扩一个8255时，需占用（ ） 个端口地址

（A）1个   （B）2个   （C）3个    （D）4个

9、用MCS-51串行口扩展并行I/O口时，串行口工作方式应选择（ ）

（A）方式0  （B）方式1  （C）方式2  （D）方式3

10、某种存储器芯片是8KB*4/片，那么它的地址线根数是（   ）

（A）	11根  （B）12根  （C）13根  （D）14根

二、判断题（20分）：

1、MOV		Rn，#DATA

2、MOV		DPTR,#DATA

3、MOVX	A,@Ri

4、MOVC	A @A+DPTR

5、XCH		30H,31H

6、SWAP	R1

7、DIV		R1R2

8、CLR		PSW

9、SETB		F0

10、RET是中断子程序返回指令。

三、读程序（30分）

1.执行下列程序段后，(P1)=__①____。

MOV  P1，#30H

CPL  P1.1

CPL  P1.2

CLR  P1.6

SETB  P1.7

2.执行下列程序段后，(A)=__②____,(CY)=_③__。

MOV  A，#0FDH

RL  A

3.下列程序段执行后，(R0)=___④___,(7EH)=_⑤__,(7FH)=__⑥____。

MOV  R0，#7EH

MOV  7EH，#0FFH

MOV  7FH，#40H

INC  @R0

INC  R0

INC  @R0

4.已知(SP)=70H，子程序SUBTRN的首地址为0300H，现执行位于7100H的ACALL SUBTRN双字节指令后，(PC)=_⑦_,(71H)=___⑧___,(72H)= _⑨__。

5.阅读下列程序，说明其功能。

MOV  R0,#data

MOV  A,@R0

RL  A

MOV  R1，A

RL  A

ADD  A，R1

MOV  @R0,A

RET

功能：____⑩____

四、作图题（10分）

在原单片机管脚图基础上画出单片机最小系统

五，程序编写（20分）

- 已知在累加器A中存放一个BCD数(0～9)，请编程实现一个名为（PINGFANG）的查平方表的子程序。

- 请使用位操作指令实现下列逻辑操作：
P1.4=(∨P1.0)∧(11H∨CY)

单片机补考答题卷

成绩：_________

- 选择题（20分）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 判断题（20分）：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、读程序（30分）

1、_________2、_________3、_________4、_________5、_________

6、___________7、___________8、___________9、____________

10、功能：_______________________________________________

四、作图题（共10分）

五，程序编写（20分）

答案

- 选择题（20分）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | B | C | A | B | C | A | D | A | C |

- 判断题（20分）：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | × | √ | × | × | × | × | × | √ | × |

三、读程序（每空2分，共20分）

1.(P1)=9BH

2.(A)=8BH(或10001011B)

(CY)=不影响

3.(R0)=7FH

(7EH)=00H

(7FH)=41H

4.(PC)=0345H

(61H)=25H

(62H)=01H

5.(data)×8操作

四、作图题（共10分）

三，程序编写(第一题10分，第二题12分，共22分)（可写反面）

1、	DELAY1S:	MOV	R1,#195

LOOP3:		MOV	R2,#205

LOOP2:		MOV	R3,#13

LOOP3:		DJNZ	R3,LOOP1

DJNZ	R2,LOOP2

DJNZ	R1,LOOP3

LOOP4:		MOV	R1,#17

DJNZ	R1,LOOP4

RET

2、

ORG		0000H

LJMP		MAIN

ORG		0030H

MIAN:	MOV		R0,#30H

MOV		R1,#30H

CLR		A

LOOP:	MOV		@R0,A

INC		A

INC		R0

DJNZ		R1,LOOP

END

# Text boxes

班级              姓名               学号

班级              姓名               学号